## Slide 1: Tengelyek, csapágyak

## Slide 2: Tengelyek
Fogalma: Kör, vagy körgyűrű (cső) keresztmetszetű, hosszúkás gépelem, amelynek feladata a gép álló és forgó részei közötti kapcsolat létrehozása, forgatónyomaték átvitele.

## Slide 3
Csoportosításuk szerepük szerint:
- álló tengely, mely forgó alkatrészt hord
pl. kerékpár kerekei
- forgó tengely, ami együtt forog a hozzá kapcsolódó alkatrésszel
pl. vasúti kocsi kereke, traktor hajtott kereke

## Slide 4: Állótengelyek

## Slide 5: Forgótengely

## Slide 7
Speciális tengelyek:
- kardántengely
- bütykös tengely pl. vezérműtengely

## Slide 8: Motorban található főtengely
-főtengely

## Slide 9
Tengelyek részei:
A tengely csapágyhoz illeszkedő része a csap:
- Ha a csap a tengely végén van, végcsapnak nevezzük.
- Ha a tengely közbülső részén helyezkedik el, nyakcsapnak nevezzük

## Slide 10: Csapágyak
A forgó alkatrészek alátámasztására szolgáló gépelemeket csapágyaknak nevezzük.

## Slide 11: Csapágyak feladata:
- forgó alkatrészek, tengelyek alátámasztása, rögzítése
- forgó mozgás biztosítása súrlódás csökkentése

## Slide 12: Csapágyak fajtái:
- csúszócsapágy (sikló)
- gördülőcsapágy

## Slide 13: Siklócsapágyak
Siklócsapágyak fajtái:
- osztatlan
- osztott: két részből áll a beszerelhetőség miatt.
pl. főtengelycsapágy

## Slide 14: Osztott siklócsapágy
Olajozás!!!!

## Slide 15: Gördülőcsapágyak
Azokat a csapágyakat, melyeknél az álló és a forgó rész közé gördülő testeket helyeznek, gördülő csapágyaknak nevezzük.
Részeik: - külső és belső gyűrű
- kosár
- gördülő testek

## Slide 16
Csoportosításuk:
Gördülőtestek alakja szerint:
- golyós 1
- kúpgörgős 2
- hengergörgős 3
- tűgörgős 4
- hordógörgős 5
4
1
3
5

## Slide 17: Csapágyak csoportosítása a terhelés felvétele (iránya) szempontjából:
terhelés felvétele szempontjából lehetnek:
- sugárirányú terhelést átvivő radiális csapágy 1 kép
- tengelyirányú terhelést átvivő axiális csapágy 2 kép
- mindkét irányú terhelést átvivő radix csapágy
1
2

## Slide 18
Csapágyak megfelelő kenéséről gondoskodni kell! Zsírozás!!
Zsírzógomb Zsírzó

## Slide 19
Gördülőcsapágyak előnyei:
- kis súrlódás
- gyors cserélhetőség
- kevés kenőanyag igény
Hátrányai:
- drágább a csúszócsapágynál
- precíz szerelést igényel
- leszerelése speciális szerszámmal lehetséges