## Slide 1: SZIVATTYÚK TK.: 73-78
Szivattyú fogalma: olyan munkagépek, melyek a folyadékok nyomási energiáját növelik.
Jellemző adataik:- mennyi folyadékot képesek szállítani liter/perc
-Mekkora nyomást tudnak biztosítani
A két összetartozó értéket egyszerre ábrázolja a szivattyú karakterisztika görbéje.

## Slide 2: Karakterisztika görbe (1bar nyomás 10m vízoszlopnak felel meg)

## Slide 3: Karakterisztika görbe (jelleggörbe)
A szivattyúk hidraulikai teljesítményét az ún. szivattyú jelleggörbe írja le. A jelleggörbét egy koordinátarendszer 'pozitív x' és 'pozitív y' tengelyének negyedén értelmezzük. A függőleges tengelyen az emelőmagasság) szerepel 'méter vízoszlopban' [m] vagy bar [bar] mértékegységben kifejezve.
Az emelőmagasság jele: H. A vízszintes tengelyen a folyadékszállító kapacitást (térfogatáramot) szerepeltetjük, általában [m3/h] vagy [l/min] esetleg [l/s] mértékegységben kifejezve. A térfogatáram jele: Q. Tehát a szivattyú jelleggörbe egy olyan görbe, amely a Q (szállítókapcitás) és H (emelőmagasság) közötti összefüggést mutatja meg.

## Slide 4: Karakterisztika görbe (1bar nyomás 10m vízoszlopnak felel meg)

## Slide 5: Karakterisztika görbe (jelleggörbe)
Nulla szállított vízmennyiség estében lesz a legnagyobb a szivattyú által keltett nyomás, hiszen a szivattyú teljes leadott teljesítménye pusztán a nyomás legyőzésére szolgál , de folyadékot ekkor nem szállít. Az Y tengelyen tehát be tudjuk jelölni azt a pontot ahol a jelleggörbe eléri azt. A jelleggörbe ezen pontját szaknyelven zárónyomásnak vagy maximális emelőmagasságnak nevezzük.
Tehát a maximális emelőmagassághoz nulla szállítókapacitás tartozik!

## Slide 6: Karakterisztika görbe (jelleggörbe)
A fenti ábra sajátossága az alsó görbe, mely nem más mint a hatásfok görbe, mely segít eldöntenünk, hogy a szivattyút milyen ún. munkaponti értékre válasszuk.
A fenti szivattyú legmagasabb hatásfokú pontja valahol 1,7-1,8m3/h szállítókapacitás környékén van. Leolvasható továbbá, hogy nagyjából 1,7m3/h szállítókapacitás mellett a szivattyú 50 m, azaz 5 bar nyomást képes létesíteni.

## Slide 7: 1. Dugattyús szivattyú

## Slide 8: 1. Dugattyús szivattyú
Térfogat-kiszorítás elvén működnek.
Nagy nyomást képes előállítani
Működése: a forgattyús hajtóművel a dugattyút mozgatjuk.
Amikor a dugattyú hátrafelé mozog, a nyomás lecsökken a dugattyú előtt. A szívószelep kinyit és folyadék áramlik át rajta a hengerbe.
Ezt követően a dugattyú előrefele indul el. A szívószelep zár, a nyomószelep kinyílik és a folyadék kiáramlik a hengerből a nyomóvezetékbe.

## Slide 9
Hátránya: a folyadékszállítás szakaszos
EZ Kiküszöbölhető:
  Légüst közbeiktatásával
  Kettősműködésű dugattyús szivattyú alkalmazásával
  (a dugattyú mindkét olda-
  la dolgozik)

## Slide 10: 2. Membrán szivattyú
Térfogat-kiszorítás elvén működnek.
Működése: kör alakú gumilemez (membrán) mozgatásával változtatjuk a térfogatot.
Felhasználás:Permetezőgépekben, üzemanyag tápszivattyú

## Slide 11: 3. Lapátos szivattyú

## Slide 12: 3. Axiáldugattyús szivattyúk
Axiáldugattyús szivattyúk (tk.:78.oldal)
Széles körű felhasználásuk oka, hogy üzemi nyomásuk nagy (45 MPa), hatásfokuk kedvező, hosszú élettartamúak és üzembiztonságuk is kiváló.

## Slide 14: Axiáldugattyús szivattyú

## Slide 15: 4. Fogaskerék szivattyú
Zárt házban elhelyezett két fogaskerékből áll.
Működés közben a foghézagok és a szivattyú ház közötti résben szállítja a folyadékot a szívóoldaltól a nyomóoldal felé. Nagy nyomást képes előállítani.

## Slide 16: 5. Centrifugál szivattyú
Öntözés során leggyakrabban alkalmazott szivattyú típus
A szivattyú ház csiga alakú, középen csatlakozik a szívócső. A nyomócső bővülő keresztmetszetű, érintő irányban lép ki a házból. A ház belsejében található a lapátos kerék.
a kút közelébe, száraz helyre telepítik.

## Slide 17: Centrifugál szivattyú 10.a

## Slide 18: Centrifugál szivattyú
Működése: A lapátos járókerék megforgatja a vizet ami a centrifugális erő hatására a ház fala felé áramlik. A nyomócsövön át a folyadék kiáramlik a szivattyú belsejéből.
A kiáramló víz helyére a szívócsövön keresztül víz áramlik a szivattyúba.
A szivattyút indítás előtt fel kell tölteni vízzel!!!
Max szívómagasság: 6-7 m

## Slide 19: Centrifugál szivattyú
Működése: A lapátos járókerék megforgatja a vizet ami a centrifugális erő hatására a ház fala felé áramlik. A nyomócsövön át a folyadék kiáramlik a szivattyú belsejéből.
A kiáramló víz helyére a szívócsövön keresztül víz áramlik a szivattyúba.
A szivattyút indítás előtt fel kell tölteni vízzel!!!
Max szívómagasság: 6-7 m

## Slide 20: Kerti centrifugál szivattyú telepítése

## Slide 21: 6. Csavarlapátos szivattyú
Jellemzője: nagy szállítóképesség, de alacsony emelőmagasság

## Slide 22: 7. Szárnylapátos szivattyú
Jellemzője: nagy szállítóképesség, de alacsony emelőmagasság

## Slide 23: Egyéb szivattyúk a kertben
Csőkút szivattyú: vízszint alá süllyesztve működik

## Slide 24: Egyéb szivattyúk a kertben
Csőkút szivattyú: vízszint alá süllyesztve működik
Ezek a típusok a hagyományos változatokkal szemben nem szívják, hanem a felszínre nyomják a folyadékot (vizet) és általában hatékonyabbak is, ugyanis nagyobb teljesítménnyel bírnak.

## Slide 25: 7 Búvárszivattyúk
Ásott kutakhoz: víz alatt működik

## Slide 26
Emelőmagasság növelhető a szivattyúk sorba kötésével
A vízszállítás növelhető a szivattyúk párhuzamos kötésével